废弃电器电子产品处理企业资质现场核查表

单位：                              地址：                                核查时间：    年    月    日

| 序号 | 考核指标 | 合 格 标准 | 检查方法 | 合格 | 基本合格 | 不合格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本条件 |
| 1 | 符合规划 | 符合省级废弃电器电子产品处理发展规划的要求。 | 查看规划文件 |  |  |  | * |
| 2 | 处理资格 | 企业所在地设区的市级环保部门颁发的许可证。 | 查看许可证书 |  |  |  | * |
| 3 | 增值税纳税人资格 | 具有增值税一般纳税人企业法人资格证书，且在有效期内。 | 查看增值税一般纳税人资格证书原件 |  |  |  | * |
| （一）具备完善的废弃电器电子产品处理设施 |
| 1 | 具有集中和独立的厂区 | 厂区必须为集中、独立的一整块场地。2011年1月1日以后新建的处理企业应当拥有该厂区的土地使用权。2010年12月31日以前已经从事废弃电器电子产品处理活动的企业，如无该厂区的土地使用权，则应当签订该厂区的土地租赁合同，合同有效期自申请之日起算不少于五年。 | 查看土地使用证明文件、环评验收等文件 |  |  |  | * |
| 2 |  | （1）中东部省（区、市）申请企业的总设计处理能力不低于1万吨/年，厂区面积（建筑面积）不低于2万平方米；其中，生产加工区（指处理废电器电子产品的操作区域和贮存区域，不包括深加工区、行政办公场所、道路以及绿地等其他与直接处理电器电子产品无关区域）的面积（建筑面积）不低于1万平方米。（2）西部省（区、市）申请企业的总设计处理能力不低于5千吨/年，厂区面积不低于1万平方米；其中，生产加工区的面积不低于5千平方米。（3）仅处理含阴极射线管（以下简称CRT）的废弃电器电子产品（如电视机、微型计算机显示器等）的，设计处理能力不低于5千吨/年，厂区面积不低于1万平方米。其中，生产加工区面积不低于5千平方米。 |  |  |  |  | * |
| 3 |  | 厂区不得混杂于饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域。 |  |  |  |  | * |
| 4 | 贮存废电器及其拆解产物（包括最终废弃物）的场地 | 具有用于贮存废弃电器电子产品及其拆解产物（包括最终废弃物）的场地。 | 查看环评验收、建设验收文件等 |  |  |  | * |
| 5 |  | 贮存场地的容量应不低于日处理能力的10倍。 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 贮存场地周边设置围栏，以利于监控货物和人员的进出；并配备CCTV监控设备。 | 现场检查 |  |  |  |  |
| 7 |  | 具有防渗的水泥硬化地面。 | 查看建设验收文件或施工记录文件 |  |  |  |  |
| 8 |  | 具有可防止废液或废油类等液体积存、泄漏的排水和污水收集系统。 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 室外贮存场地具有防止雨淋的遮盖措施，如安装防雨棚等。 | 现场检查 |  |  |  |  |
| 10 |  | 不同类别的废弃电器电子产品及其拆解产物（包括最终废弃物）应当分区贮存。各分区应在显著位置设置标识，标明贮存物的名称、贮存时间、注意事项等。如CRT电视机应当单独分区贮存并采取相应的固定措施，防止碰撞和散落。 |  |  |  |  | * |
| 11 |  | 贮存场地附近不得有明火或热源，如焚烧炉、蒸汽管道、加热盘管等。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 处理场地 | 具有处理废弃电器电子产品的专用场地。 | 查看施工文件 |  |  |  |  |
| 13 |  | 处理场地应位于室内，具有防止水、油类等液体渗透的水泥硬化地面。 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 具有对处理场地地面的冲洗水、处理过程中产生的废水或废油等液体物质的截流、收集设施和油水分离设施。 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 处理场地应当分区。不同类型的废弃电器电子产品应当在不同的区域处理。各处理区域之间应有明显的界限，并在显著位置设置提示性标志和操作流程图，有潜在危险的处理区应设置警示标志。各处理区应分别配备现场CCTV监控设备。 | 现场检查，询问现场操作工人 |  |  |  | * |
| 17 |  | 具有与所处理废弃电器电子产品相适应的处理设备（见附件）。 | 现场检查，查看设备运行记录，现场询问操作工人相关规范 |  |  |  | * |
| 19 |  | 处理电冰箱的，应当依据《消耗臭氧层物质管理条例》（国务院令第573号）的有关规定，对消耗臭氧层物质进行回收、循环利用或者交由从事消耗臭氧层物质回收、再生利用、销毁等经营活动的单位进行无害化处置。 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 涉及拆解小型电器电子产品或元（器）件、（零）部件（如电路板、汞开关等）的，具有负压工作台。 |  |  |  |  |  |
| 21 | 信息系统 | 应当建立数据信息管理系统，跟踪记录废弃电器电子产品在企业内部运转的整个流程，包括记录废弃电器电子产品接收的时间、来源、类别、重量和数量；运输者的名称和地址；贮存的时间和地点；拆解处理的时间、类别、重量和数量；拆解产物（包括最终废弃物）的类别、重量或数量，去向等。 | 现场检查，询问生产管理人员 |  |  |  | * |
| 22 |  | 相关记录资料应至少保存3年。 | 现场检查 |  |  |  | 不适用 |
| 23 |  | 通过国家统一的数据信息管理系统填写并按日报送废电器入库和出库记录报表，拆解处理记录报表，拆解产物（包括最终废弃物）出库和入库记录报表。 |  |  |  |  | 不适用 |
| 24 | 污染防治措施 | 具有与所处理废弃电器电子产品相配套的污染防治设施、设备并通过环境保护竣工验收。 | 查看验收文件 |  |  |  |  |
| （二）具有与所处理废电器相适应的分拣、包装及其他设备 |
| 1 | 运输设备 | 具有运输车辆或委托具有相关资质单位运输，车厢周围有栏板等防散落及遮雨布等防雨措施。 | 现场检查，查看委托运输合同 |  |  |  |  |
| 2 | 搬运设备 | 具有能够搬运较重物品的设备，如叉车等。 | 现场检查 |  |  |  |  |
| 3 | 压缩打包设备 | 具有压缩打包的设备，如打包机等。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 专用容器 | 具有存放废弃电器电子产品及其拆解产物（包括最终废弃物）的专用容器，特别要具有存放含液体物质的零部件（如压缩机等）、电池、电容器以及腐蚀性液体（如废酸等）的专用容器。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 专用容器 | 废弃电器电子产品应当整齐存放在统一规格的铁筐或其他牢固且易于识别内装物品的容器中，容器上应当贴有标识其内装废弃电器电子产品种类、数量和重量等基本特征的标签。 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 拆解产物应当整齐存放在容器中，同种拆解产物的容器应当一致。容器上应当贴有标识其内装废弃电器电子产品种类、数量或者重量等基本特征的标签。 |  |  |  |  | * |
| 7 |  | 需要多层存放的，应当配置牢固的分层存放架，并将容器整齐存放在架上。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 视频监控系统 | 具有与电脑联网的现场闭路电视（CCTV）监控设备及中控室 | 现场检查企业中控室；现场检查省级环保部门远程监控设施 |  |  |  | * |
| 9 |  | 厂区所有进出口处（须能清楚辨识人员及车辆进出）、地磅及磅秤、处理设备与处理生产线（包含待处理区）、贮存区域、处理区域、可能产生污染的区域(含制冷剂抽取区、荧光粉吸取及破碎分选等作业区)以及处理设施所在地县级以上人民政府环境保护主管部门指定的其他区域，应当设置现场CCTV监控设备。贮存场地等范围较大的区域可根据实际情况，选择带云台的摄像机。 |  |  |  |  | * |
| 10 |  | 设置的现场CCTV监控设备应能连续录下24小时作业情形，包含录制日期及时间显示，每一监视画面所录下影带不得有时间间隔，其录像画面的录像间隔时间至少以1秒1画面为原则。 视频监视画面在任何时间均以4个分割为原则，视频内容应为彩色视频，并包含日期及时间显示，视频必须清晰，并可清楚看见物体、人员外形轮廓，以能达到辨识相关作业人员及作业状况为原则。 夜间厂区出入口处摄影范围须有足够的光源（或增设红外线照摄器）以供辨识，若厂方在夜间进行拆解处理作业时，其处理设备投入口及处理线的镜头应当有足够的光源以供画面辨识。 |  |  |  |  | * |
| 11 |  | 所有摄像机视频信号应通过网络硬盘录像机进行压缩、存储和网络远传，以方便集中联网监控。 |  |  |  |  | * |
| 12 |  | 录像应采用硬盘方式存储，并确保每路视频图像均可全天24小时不间断录像，录像保存时间至少为1年。 |  |  |  |  | * |
| 13 | 计量设备 | 具有量程30吨以上（将废弃电器电子产品装入托盘分别称重的，量程可低于30吨）与电脑联网的电子地磅，能够自动记录并打印每批次废弃电器电子产品、拆解产物（包括最终废弃物）进出量。 | 现场检查 |  |  |  | * |
| 14 |  | 计量设备应当设置于厂区所有进出口处以及贮存区域的进出口处。计量设备应经检验部门度量衡检定合格。计量设备过磅时间不得与现场CCTV监视录像记录的时间相差超过3分钟以上。 | 现场检查，查看检验部门检定记录 |  |  |  |  |
| 15 | 电表 | 应配置专用电表。废弃电器电子产品的每条拆解处理生产线及专用处理设备，应具有专用电表，并保证数据准确。无专用电表的，应保证处理设备所在车间电表的数据准确。每日的专用电表或车间电表读数应记录，并注明是专用电表或具体车间电表。 | 现场检查 |  |  |  |  |
| 16 | 事故应急救援和处理设备 | 具有事故应急救援和处理设备。配置相应的应急救援和处理设施，如灭火器等，并定期开展应急预案演练。 | 现场检查，查看演练记录 |  |  |  | * |
| 17 | 环境监测设备 | 具有相应的环境监测仪器、设备；不具备自行监测能力的，应当与有监测资质的单位签订的委托监测合同。 | 现场检查，查看设备运行记录 |  |  |  |  |
| 18 | 劳动保护措施 | 按照国家对劳动安全和人体健康的相关要求为操作工人提供服装、防尘口罩、安全帽、安全鞋、防护手套、护目镜等防护用品。如从事CRT锥屏玻璃分离设备操作的工人，应当配戴防尘口罩、护目镜等防护用品。 | 现场检查 |  |  |  |  |
| （三）具有健全的环境管理制度和措施 |
| 1 | 具有对不能完全处理的废弃电器电子产品的妥善利用或处置方案 | 应当设立样品室，对所申请处理的废弃电器电子产品及其拆解产物（包括最终废弃物）须有样品或者照片用于存放或展示。 | 现场检查 |  |  |  |  |
| 2 |  | 黑白电视机的CRT玻璃和彩色电视机的CRT屏玻璃作为一般工业固体废物，可提供或委托给CRT玻壳生产企业利用，进入生活垃圾填埋场填埋，或以其他环境无害化的方式利用处置。 | 合作企业处理资质证书复印件及处理合同等；询问生产管理人员 |  |  |  |  |
| 3 |  | 彩色电视机CRT锥玻璃提供或委托给CRT玻壳生产企业回收利用或交由持危险废物经营许可证并具有相应经营范围的单位利用或处置。 |  |  |  |  | * |
| 4 |  | 有关危险废物交由持有危险废物经营许可证并具有相应经营范围的企业进行处理，如润滑油、含汞电池、镉镍电池、含汞灯管、汞开关、含多氯联苯（PCB）的电容器、废机油、废印刷电路板；处理阴极射线管产生的荧光粉、粉尘及失效的吸附剂、废液、污泥及废渣；等等。 |  |  |  |  | * |
| 5 |  | 自行处理废印刷电路板的，产生的非金属组分自行或委托符合环保要求的单位进行最终无害化利用或处置。 |  |  |  |  | * |
| 6 |  | 压缩机、电动机、电线电缆等提供或委托给环境保护部核定的进口废五金电器、废电线电缆和废电机定点加工利用单位或其他符合环保要求的单位拆解处理。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 具有对不能完全处理的废弃电器电子产品的妥善利用或处置方案 | 回收的电冰箱或房间空调器的制冷剂提供或委托给依据《消耗臭氧层物质管理条例》经所在地省级环保部门备案的单位或委托给持有危险废物经营许可证并具有相应经营范围的单位销毁。 | 合作企业处理资质证书复印件及处理合同等；询问生产管理人员 |  |  |  |  |
| 8 |  | 电冰箱保温层材料作为一般工业固体废物，送至生活垃圾处理设施填埋或焚烧，或以其他环境无害化的方式利用处置，禁止随意丢弃。 |  |  |  |  | * |
| 9 |  | 涉及湿法或化学法处理废电器以及废水处理产生的废液、污泥、粉尘和清洗残渣等，应进行危险特性鉴别，不具有危险特性的按一般工业固体废物有关规定进行利用或处置，属于危险废物的按危险废物有关规定进行利用或处置。 | 查看鉴别文件 |  |  |  |  |
| 10 | 监测计划 | 经县级人民政府环境保护主管部门同意的年度监测计划，定期对排入大气和水体中的污染物以及厂界噪声及附近敏感点进行监测。 | 查看监测报告 |  |  |  |  |
| 11 | 应急预案 | 应参考《危险废物经营单位编制应急预案指南》（原国家环境保护总局公告2007年第46号）编制突发环境事件的防范措施和应急预案。 | 查看相关文件，现场询问安保人员 |  |  |  | * |
| （四）人员规定 |
| 1 | 人员规定 | 具有至少3名中级以上职称专业技术人员，其中相关安全、质量和环境保护的专业技术人员至少各1名。负责安全的专业人员应具有注册安全工程师资格 | 查看相关人员专业技术资格证书 |  |  |  | * |
| 2 | 专业技术人员 | 负责安全的专业人员应具有注册安全工程师资格，并按照《中华人民共和国安全生产法》的要求制定安全操作管理手册。负责环保的专业技术人员应至少参加过一次市级以上地方环境保护主管部门组织的环境保护工作培训。 | 查看培训记录，约谈相关人员 |  |  |  |  |

注：*否决项，其他考核指标不达标项不得超过3项

综合评估结果：合格 □ 基本合格 □ 不合格 □ 不合格原因说明：

核查组成员签字： 组 长： 核查组成员：

附：

废弃电器电子产品处理设备要求

注：“*”为所申请处理的废弃电器电子产品必须具备的处理设备

| 序号 | 产品类别 | 类 型 | 关键部件 | 具 体 设 备 要 求 | 备 注 | 合格 | 基本合格 | 不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废弃电视机 | CRT电视机 | 阴极射线管 | 1)具有锥屏玻璃分离或锥玻璃拣出设备或装置，如CRT切割机。 | * |  |  |  |
|  |  |  |  | 2)具备防止含铅玻璃散落的措施，如带有围堰的作业区域、作业区域地面平整等使含铅玻璃易于收集。 | * |  |  |  |
|  |  |  |  | 3）具有荧光粉收集装置，如粉尘抽取装置。 | * |  |  |  |
|  |  |  |  | 4)采用干法进行处理的，应具有玻璃干洗设备如干式研磨清洗机等。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5)采用湿法进行处理的，应具有废水回收处理装置及超声清洗机。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6)不自行利用铅玻璃的，应具有将含铅玻璃交由有能力利用的玻壳厂或其他企业处理的证明，包括委托合同及受托方的危险废物经营许可证复印件。 | *根据所用处理工艺，须满足6) 或7)两项要求中的一项；如根据7)项要求自行利用铅玻璃的，满足此项所列任意一种设施或装置即可 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7)自行利用铅玻璃的，应具有铅提取设备或装置；或联合冶炼设备或装置；或将锥玻璃加工成资源化产品的设备。 |  |  |  |  |
| 1 | 废弃电视机 | 液晶电视机 | 液晶显示器、背光灯 | 1)具有背光灯的拆除装置或设备，如带有抽风系统、尾气净化装置的负压工作台。 | * |  |  |  |
|  |  |  |  | 2)具有液晶分离设备或装置，如带有废水循环利用的超声清洗设备。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3)具有面板玻璃与有机薄膜分离设备或装置，如热冲击设备或装置使面板玻璃与有机薄膜分离。 |  |  |  |  |
| 2 | 废弃电冰箱 | / | 制冷剂、润滑油以及聚氨酯泡沫塑料 | 1)具有将制冷系统中的制冷剂和润滑油抽提和分离的专用设备。 | * |  |  |  |
|  |  |  |  | 2)具有存放制冷剂的密闭压力钢瓶或装置。 | * |  |  |  |
|  |  |  |  | 3)具有存放润滑油的密闭容器。 | * |  |  |  |
|  |  |  |  | 4)采取粉碎、分选方法处理废弃电冰箱保温层时，应具有专用负压密闭设备及聚氨酯泡沫塑料减容设备。 | * |  |  |  |
| 3 | 废弃房间空调器 | / | 制冷剂、润滑油 | 1)具有将制冷系统中的制冷剂和润滑油抽提和分离的专用设备。 | * |  |  |  |
|  |  |  |  | 2)具有存放制冷剂的密闭压力钢瓶或装置。 | * |  |  |  |
|  |  |  |  | 3)具有存放润滑油的密闭容器。 | * |  |  |  |
| 4 | 废弃微型计算机 | 阴极射线管（CRT）显示器计算机 | 阴极射线管显示器 | 1)具有锥屏玻璃分离或锥玻璃拣出设备或装置，如CRT切割机。 | * |  |  |  |
|  |  |  |  | 2)具备防止含铅玻璃散落的措施，如带有围堰的作业区域、作业区域地面平整等使含铅玻璃易于收集。 | * |  |  |  |
|  |  |  |  | 3) 具有荧光粉收集装置，如粉尘抽取装置。 | * |  |  |  |
|  |  |  |  | 4）采用干法进行处理的，应具有玻璃干洗设备。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5)采用湿法进行处理的，应具有废水回收处理装置及超声清洗机。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6)不自行利用铅玻璃的，应具有将含铅玻璃交由有能力利用的玻壳厂或其他企业进行无害化处理的证明，包括委托合同及受托方的危险废物经营许可证复印件。 | *根据所用处理工艺，须满足6) 或7)两项要求中的一项；如根据7)项要求自行利用铅玻璃的，满足此项所列任意一种设施或装置即可 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7)自行利用铅玻璃的，应具有铅提取设备或装置；或联合冶炼设备或装置；或将锥玻璃加工成资源化产品的设备。 |  |  |  |  |
| 4 | 废弃微型计算机 | 带有液晶显示器的计算机 | 液晶显示器 | 1)具有背光灯的拆除装置或设备，如带有抽风系统、尾气净化装置的负压工作台。 | * |  |  |  |
|  |  |  |  | 2)具有液晶分离设备或装置，如带有废水循环利用的超声清洗设备。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3)具有面板玻璃与有机薄膜分离设备或装置，如热冲击设备或装置使面板玻璃与有机薄膜分离。 |  |  |  |  |
|  |  | 笔记本电脑或一体机 | 液晶显示器 | 1)具有背光灯的拆除装置或设备，如带有抽风系统、尾气净化装置的负压工作台。 | * |  |  |  |
|  |  |  |  | 2)具有液晶分离设备或装置，如带有废水循环利用的超声清洗设备。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3)具有面板玻璃与有机薄膜分离设备或装置，如热冲击设备或装置使面板玻璃与有机薄膜分离。 |  |  |  |  |
| 5 | 废弃电视机、电冰箱、房间空调器、洗衣机或微型计算机 |  | 印刷电路板 | 1)采用火法处理电路板的，应具有满足危险废物焚烧装置运行条件和污染控制要求的热处理设备。 | *根据所用处理工艺，须具备相应的设备或装置、设施 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2)采用湿法处理电路板的，应具有元器件拆解以及能够将铅、铜、金提取出来的，符合相关污染控制要求的湿法处理装置。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3)采用机械方法处理电路板的，应具有元器件拆解以及电路板破碎、分选以回收铅、铜等金属的机械处理装置。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4)涉及湿法处理电路板的，应具备污泥处理方案或利用设施。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5)涉及湿法处理电路板的，应具备具有防化学药液外溢措施，如设置围堰或底部做防渗处理等措施。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6)涉及机械方法处理电路板的，应具有电路板分离产生的环氧树脂等非金属材料利用的设备或装置；或环氧树脂处置设施，如填埋或焚烧。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7）不自行利用或处置的，应委托给持有危险废物经营许可证并具有相应经营范围的单位利用或处置。 |  |  |  |  |